# JDZX11-35R 型电压互感器

### 一、概述

JDZX11-35R电压互感器为环氧树脂浇注全封闭结构，适用于额定频率50Hz或60Hz、额定电压35kV的电力系统中，作电能计量、电压监控和继电保护用。本产品符合IEC60044-2及GB1207《电压互感器》标准。

### 二、结构简介

本型电压互感器体积小、抗过电压能力强，一次带有熔断器保护、熔断器装在互感器内部，直接避免因用户配置熔断器浪费开关柜的有效空间，其熔断器的熔断电流与互感器短路承受能力相匹配，能有效地保护互感器因电网出现故障时不被烧毁。

### 三、技术参数

| 型号 | 额定电压比 (kV) | 准确级组合 | 额定输出 | 极限输出(VA) | 额定绝缘水平（kV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (VA) |  |  |
| JDZX11-35R | 35/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) | 30/100 | 600 | 40.5/95/200 |
|  |  | 0.5/6P(3P) | 100/100 |  |  |
| JDZXF11-35R | 35/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/0.2/6P(3P) | 15/15/100 | 2×300 | 40.5/95/200 |
|  |  | 0.2/0.5/6P(3P) | 15/30/100 |  |  |
|  |  | 0.5/0.5/6P(3P) | 30/30/100 |  |  |

1、 配用熔断器型号为XRNP□-35型，0.5A,50kA
2、 局部放电水平符合GB1207《电压互感器》标准。

### 四、JDZX11-35R电压互感器外形及安装尺寸

本文地址：http://www.dqdg.cc/JDZX11-35R-113.html