# LJM-1、LJM-2、LJM-3零序电流互感器、大电流母线式零序互感器

### 一、零序电流互感器概述

LJM-1、LJM-2、LJM-3零序电流互感器，LJM系列零序电流互感器为户内型、母线式结构产品。适用于额定频率为50HZ或60HZ，额定电压15KV以下(6KV、10KV、15KV)的电力系统中三相交流发电机、电动机的零序保护用，与该型零序电流互感器配套使用的继电器型号为：DD11/60型。

### 二、使用条件

1.海拔高度不超过1000米；

2.周围环境温度不高于+40℃，不低于-5℃；

3.周围空气的相对湿度不大于85%（20℃）；

4.安装场所无严重影响互感器绝缘的气体、蒸气，化学沉积污秽及其他爆炸性和腐蚀性介质。

### 三、结构简介

LJM-1、LJM-2、LJM-3零序电流互感器为母线式结构，产品带有一次母排，使产品安装方便；在一次零序电流一但达到整定电流，二次准确输出电流供继电器动作，以达到保护的目的。

### 四、LJM-1、LJM-2、LJM-3零序电流互感器选型参数表

| 型号 | LJM-1 | LJM-2 | LJM-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定一次电流(A) | 1750A | 3000A | 4000A |
| 热稳定电流(kA) | 24 | 48 | 50 |
| 动稳定电流(kA) | 60 | 120 | 125 |
| 最大短路冲击电流(kA) | 165 | 165 | 165 |
| 不平衡电势(mV) | <60 | <80 | <100 |
| 绝缘水平(KV) | 10/42;15/55 | 10/42;15/55 | 10/42;15/55 |
| 系统一次零序电流(A) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 二次电流(A) | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 二次负荷(Ω) | <10 | <10 | <10 |

## 产品名称：LJM-1,LJM-2,LJM-3零序电流互感器

#### 型号：LJM-3-2-1

声明：这里是产品的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数页面。本页LJM-1,LJM-2,LJM-3零序电流互感器的信息仅供参考，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询，我们有专业人士为您选型。 另外可根据客户需求，订制非标产品。
本文地址：http://www.dqdg.cc/LJM-3-2-1-269.html