# LJWD-10电流互感器

### 一、LJW-10、LJWD-10电流互感器概述

LJW-10 LJWD-10产品是油浸、钢箱结构户外式电流互感器，适用于额定频率 50 赫兹、额定电压 10KV 的电力系统中作电气测量及继电保护用

### 二、安装条件

1 安装场所：户外；
2 环境温度 -25 ℃ - +40 ℃ 的范围内，空气湿度不大于 85 %
3 海拔：海拔 4000 米以下使用
4 安装场所无腐蚀性的气体

### 三、型号简介

1 LJW-35,LJWD-35 电流互感器油箱为椭圆桶型互感器装入油箱内，互感器引有出线均由布置在箱盖上面的瓷套引出器身吊装在箱盖下面，可以一起吊出油箱
2 互感器有几个二次绕组就有几个环型铁芯，每个铁芯外面绕有二次绕组。一次绕组穿过铁芯与二次绕组构成“8”字形的链状。整个链状绕组放置在注满变压器油的箱体内。
3 产品可做多次级，也可做多变比多变比有一次抽头结构也有二次抽头结构
4（特别说明：所用变压器油为 25 号变压器油）

| 额定电流比(A) | 级次 组合 | 准确级及额定输出 | 保护级 | 一秒热稳定 电流(KA) | 动稳定 电流(KA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2S | 0.2 | 0.5 | 额定输出(VA) | 准确级及准 确限值系数 |  |  |
| 5/5 | 0.5 10P 0.2S/10P 0.2/10P 0.5/10P | 10 | 10 | 15 | 20 | 10P10 | 0.3 | 0.75 |
| 10/5 |  |  |  |  |  |  | 0.6 | 1.5 |
| 15/5 |  |  |  |  |  |  | 0.9 | 2.25 |
| 20/5 |  |  |  |  |  |  | 1.2 | 3 |
| 30/5 |  |  |  |  |  |  | 1.8 | 4.5 |
| 40/5 |  |  |  |  |  |  | 2.4 | 6 |
| 50/5 |  |  |  |  |  |  | 3 | 7.5 |
| 75/5 |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 11.25 |
| 100/5 |  |  |  |  |  |  | 6 | 15 |
| 150/5 |  |  |  |  |  |  | 9 | 22.5 |
| 200/5 |  |  |  |  |  |  | 12 | 30 |
| 300/5 |  |  |  |  |  |  | 18 | 45 |
| 400/5 |  |  |  |  |  |  | 24 | 60 |

### 三、LJW-10、LJWD-10电流互感器含义、外形及结构尺寸图

本文地址：http://www.dqdg.cc/LJWD-10-195.html