# LMZ-10Q电流互感器

### 一、概述

LMZ-10Q电流互感器铁心为环形，由优质冷轧硅钢片制成并经真空热处理，二次线圈沿圆周均匀地缠绕在铁心上。器身由两个铁心组合，对称地扎在金属支持件上，依靠模具定位。二次线圈的引出接线座有1S1、1S2、2S1、2S2标志。
本型互感器采用环氧树脂混合胶浇注成型，外壁加有伞裙，增大爬电比距，有优越的绝缘性能和防潮、防霉性能，产品适用于湿热带地区和凝露环境。 本产品相当于：LMZJ－10、LMZBJ6－10、LAJ－10、LDZJ－10

### 二、LMZ1-10（Q）技术参数：

额定绝缘水平：12/42/75kV
负荷的功率因数：cosφ=0.8(滞后)
额定二次电流：5A(或1A.2A)
表面爬电距离：LMZ1-10：160mm；
LMZ1-10Q：230mm；
LMZ1-10：230mm；

| 产品型号 | 额定一次电流 | 额定二次输出 | 准确级组合 | 穿心匝数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LMZ1-10 LMZ1-10Q | 300 A | 5月15日 | 0.2 /10P10 | 1 |
|  |  | 10月15日 | 0.5/10P10 |  |
|  | 400-1000A | 10月15日 | 0.2(0.5)/10P10 | 1 |

### 三、LMZ-10Q电流互感器外形及安装尺寸、型号含义

本文地址：http://www.dqdg.cc/LMZ-10Q-28.html